Меры предосторожности

при использовании печей

Позаботится о  безопасности ваших близких и вашего дома – это знать и выполнять ряд простых правил, которые позволят угольно-дровяному отоплению нести только функцию обогрева, а не постоянной угрозы.

1. Перед началом отопительного сезона прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить, чтобы можно было заметить появившиеся черные трещины.

При проверке дымоходов контролируют: наличие тяги, отсутствие засорения, наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции, исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близкорасположенные деревья и сооружения.

Ремонт и кладку печей можно доверять только специалистам.

2. Печь, дымовая труба в местах соединения с чердачными или межэтажными покрытиями  перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки – разделку.

3. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. На полу перед топкой необходимо прибить металлический лист размерами не менее 50 на 70 см.

4. Что бы избежать образования трещин в кладке, необходимо периодически прочищать дымоход от сажи (1 раз в три месяца) и постоянно вычищать золу (после 2-3 топок).

5. Опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей

6. Нельзя применять для розжига печей и каминов горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

7. Что бы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее 2-3 раза не более чем по полтора часа.

8. За 3 часа до сна топка печи должна быть прекращена.

9. Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.

10. Следите за тем, что бы мебель и занавесы находились не менее чем в полуметре оп печи.

11. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол, стены.

12. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов, с целью предотвращения их обмерзания и закупорки.

Владельцы домов или квартиросъемщики обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.